# Załącznik nr A do formularza oferty

# Opis minimalnych wymagań serwera:

oferowany typ....................................................................producent....................................................................................

|  | Element | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych ( np. tak/ nie lub spełnia/ nie spełnia) | Oferowany produkt równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Czterordzeniowy minimum 2,00 GHz - Możliwość rozbudowy do 2 procesorów |  |  |
| 2 | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora |  |  |
| 3 | Pamięć | min 4GB z systemem korekcji błędów ECC - możliwość rozbudowy do 24GB |  |  |
| 4 | Dysk twardy | 4x1TB SATA 3,5” Kontroler napędu dysku twardego – SAS/SATA/ RAID 0,1,10,5 |  |  |
| 5 | Obudowa | W standardzie RACK 19” 1U-2U 4 miejsca na dyski twarde SATA 3,5” |  |  |
| 6 | Gniazda rozszerzeń | 2x PCI-Express 2.0 x8 - przynajmniej jedno dostępne |  |  |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną |  |  |
| 8 | Karta sieciowa | Dwie zintegrowane karty 10/100/1000 |  |  |
| 9 | Napęd optyczny | Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |  |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB |  |  |
| 11 | Mysz | Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB |  |  |
| 12 | Zasilacz | Zasilacz min. 500W |  |  |
| 13 | Zewnętrzne porty we/wy | 2x złącza sieciowe RJ-45 (Ethernet) 1x port szeregowy 5x USB (w tym dwa z przodu) |  |  |
| 14 | Interfejs sieciowy | wbudowana dwuportowa karta sieciowa gigabit |  |  |
| 15 | Obsługiwane systemy operacyjne: | Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V |  |  |

....................................., dnia ...................     				………………………………………………..

(podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)