Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 1,12 |
| 1. | od km 0+000 do km 1+115 |  |  |  |  |
| 2. | 1,115 | 1,12 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,12 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 030,00 |
| 1. | od km 0+020 do km 1+090 SP szer. 1,0m |  |  |  |  |
| 2. | (1090-20)*1 | 1 070,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+980 SL szer. 1,0m |  |  |  |  |
| 4. | (980-20)*1 | 960,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 030,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 030,00 |
| 1. | od km 0+020 do km 1+090 SP szer. 1,0m |  |  |  |  |
| 2. | (1090-20)*1 | 1 070,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+980 SL szer. 1,0m |  |  |  |  |
| 4. | (980-20)*1 | 960,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 030,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-010-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-020-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-030-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-050-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 76-85 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 10,86 |
| 1. | 0,1*0,1*1*3 | 0,03 |  |  |  |
| 2. | 0,2*0,2*3*3 | 0,36 |  |  |  |
| 3. | 0,3*0,3*3*3 | 0,81 |  |  |  |
| 4. | 0,4*0,4*1*3 | 0,48 |  |  |  |
| 5. | 0,5*0,5*2*3 | 1,50 |  |  |  |
| 6. | 0,8*0,8*4*3 | 7,68 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 10,86 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 14,00 |
| 1. | 14 | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 14,00 |
| 1. | 14 | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00 | m | 2 038,00 |
| 1. | od km 0+022 do km 1+041 SP SL |  |  |  |  |
| 2. | (1041-22)*2 | 2 038,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 038,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 1 103,80 |
| 1. | zjazdy i chodniki |  |  |  |  |
| 2. | 18+20+48+5+3+17+5,5+26,5+24+17+18+92+20+16,5 | 330,50 |  |  |  |
| 3. | rozebranie nawierzchni jezdni do wymaganej szerokości 5,5m |  |  |  |  |
| 4. | od km 0+022 do km 1+041 SP SL |  |  |  |  |
| 5. | (6,2-5,5)*(1041-22) | 713,30 |  |  |  |
| 6. | włączenia |  |  |  |  |
| 7. | 4*15 | 60,00 |  |  |  |
| 8. |  | ------------- |  |  |  |
| 9. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 103,80 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 942,00 |
| 1. | zjazdy, chodniki i włączenie do dróg |  |  |  |  |
| 2. | 41+18+16,5+28+23+29+32,5+29,5+18,5+30,5+4+11+23,5+27,5+10+16,5+10+17+8,5+4,5+14+25+40+84,5+18,5+7+19,5+80 | 687,50 |  |  |  |
| 3. | od km 0+990 do km 1+092 szer.2,0m SP |  |  |  |  |
| 4. | (1092-990)*2 | 204,00 |  |  |  |
| 5. | nawierzchnia z kostki do przełożenia |  |  |  |  |
| 6. | 26,5+24 | 50,50 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 942,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-030-050 | Rozebranie nawierzchni z trylinki grubości 12 cm,spoiny wypełnione zaprawą cementową Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 29,50 |
| 1. | 29,5 | 29,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 29,50 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-070-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 73,00 |
| 1. | 48+25 | 73,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 73,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-060-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 8cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 75,00 |
| 1. | 75 | 75,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 75,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych EKO grubości 10 cm,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 47,00 |
| 1. | 47 | 47,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 47,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-070-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 105,00 |
| 1. | 60+45 | 105,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 105,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 333,00 |
| 1. | 6+46+41+18+8+6+4 | 129,00 |  |  |  |
| 2. | od km 0+990 do km 1+092 SP SL |  |  |  |  |
| 3. | (1092-990)*2 | 204,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 333,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 | Rozebranie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 1 177,00 |
| 1. | 5+5+19+15+19+2+106+106 | 277,00 |  |  |  |
| 2. | od ul. Partyzantów do ul. Ludowej |  |  |  |  |
| 3. | 450*2 | 900,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 177,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-080-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 201,50 |
| 1. | 1,5+4+7+6+4+7+35+35+38+7+6+6+8+8+8+21 | 201,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 201,50 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m3 | 36,45 |
| 1. | (201,5+129+277)*0,06 | 36,45 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 36,45 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 61,79 |
| 1. | gruz mas mineralno-bitum. gr 8 cm śr. waga 1m3=2,5t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 2. | 1103,8*0,08*2,5/12 | 18,40 |  |  |  |
| 3. | gruz z kostki betonowej gr. 8 cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 4. | 942*0,08*2,6/12 | 16,33 |  |  |  |
| 5. | gruz z płyt betonowych gr. 12 cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 6. | 29,5*0,12*2,6/12 | 0,77 |  |  |  |
| 7. | gruz z nawierzchni brukowej gr. 16 cm, śr. waga 1m3=2,6t ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 8. | 73*0,16*2,6/12 | 2,53 |  |  |  |
| 9. | gruz z nawierzchni betonowej gr. 8 cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 10. | 75*0,08*2,6/12 | 1,30 |  |  |  |
| 11. | gruz z nawierzchni z płyt EKO gr.10 cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 12. | 47*0,1*2,6/12 | 1,02 |  |  |  |
| 13. | gruz z płyt betonowych gr. 7 cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 14. | 105*0,07*2,6/12 | 1,59 |  |  |  |
| 15. | gruz z krawężników betonowychn15x30x100cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 16. | 333*0,15*0,3*2,6/12 | 3,25 |  |  |  |
| 17. | gruz z oporników betonowych 12x25x100cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 18. | 1177*0,12*0,25*2,6/12 | 7,65 |  |  |  |
| 19. | gruz z oporników betonowych 8x30x100cm, śr. waga 1m3=2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 20. | 201,5*0,08*0,3*2,6/12 | 1,05 |  |  |  |
| 21. | gruz z ław betonowych śr. waga 2,6t, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 22. | 36,45*2,6/12 | 7,90 |  |  |  |
| 23. |  | ------------- |  |  |  |
| 24. | Przeniesienie + |  |  |  | 61,79 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przestawienie wiaty przystankowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60102-020-050 | Koryta o głębokości 25 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 926,50 |
| 1. | pod chodnik |  |  |  |  |
| 2. | 1754,5 | 1 754,50 |  |  |  |
| 3. | pod ścieżkę rowerową |  |  |  |  |
| 4. | 2172 | 2 172,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 926,50 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60102-030-050 | Koryta o głębokości 35 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 554,10 |
| 1. | pod zjazdy |  |  |  |  |
| 2. | 554,1 | 554,10 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 554,10 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 1 175,57 |
| 1. | Wywóz materiału z korytowania |  |  |  |  |
| 2. | (3926,5)*0,25 | 981,63 |  |  |  |
| 3. | 554,1*0,35 | 193,94 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 175,57 |

4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 | m | 1 069,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 140+144 | 284,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 8+8 | 16,00 |  |  |  |
| 5. | ograniczający zjazdy SP |  |  |  |  |
| 6. | 115+193 | 308,00 |  |  |  |
| 7. | ograniczający zjazdy SL |  |  |  |  |
| 8. | 209+252 | 461,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 069,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie betonowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 | m | 2 073,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 495+534 | 1 029,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 517+527 | 1 044,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 073,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 | m | 1 643,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 358+404 | 762,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 424+457 | 881,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 643,00 |

5. CHODNIK Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 754,50 |
| 1. | chodnik SL szer. 1,5m |  |  |  |  |
| 2. | 66+91+27+33+20+54+19+105+37+30+81+23+28+116+17+102+51+30+49+12+32+28+14+60+50+5+48+4+55+160 | 1 447,00 |  |  |  |
| 3. | dojścia do furtek SL |  |  |  |  |
| 4. | 3+2,5+3,5+3,5+2,5+4+4+3+2+2,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2+1+2,5 | 45,00 |  |  |  |
| 5. | chodnik SP |  |  |  |  |
| 6. | 85+12+40+36+13+14 | 200,00 |  |  |  |
| 7. | dojścia do furtek SP |  |  |  |  |
| 8. | 1,5+4+2+2,5+1,5+2+2,5+4+4+2+4+3+3+2+4+2+3+2+2+2+2+3+2+2,5 | 62,50 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 754,50 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 754,50 |
| 1. | chodnik SL szer. 1,5m |  |  |  |  |
| 2. | 66+91+27+33+20+54+19+105+37+30+81+23+28+116+17+102+51+30+49+12+32+28+14+60+50+5+48+4+55+160 | 1 447,00 |  |  |  |
| 3. | dojścia do furtek SL |  |  |  |  |
| 4. | 3+2,5+3,5+3,5+2,5+4+4+3+2+2,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2+1+2,5 | 45,00 |  |  |  |
| 5. | chodnik SP |  |  |  |  |
| 6. | 85+12+40+36+13+14 | 200,00 |  |  |  |
| 7. | dojścia do furtek SP |  |  |  |  |
| 8. | 1,5+4+2+2,5+1,5+2+2,5+4+4+2+4+3+3+2+4+2+3+2+2+2+2+3+2+2,5 | 62,50 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 754,50 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 754,50 |
| 1. | chodnik SL szer. 1,5m |  |  |  |  |
| 2. | 66+91+27+33+20+54+19+105+37+30+81+23+28+116+17+102+51+30+49+12+32+28+14+60+50+5+48+4+55+160 | 1 447,00 |  |  |  |
| 3. | dojścia do furtek SL |  |  |  |  |
| 4. | 3+2,5+3,5+3,5+2,5+4+4+3+2+2,5+3,5+2,5+1,5+1,5+2+1+2,5 | 45,00 |  |  |  |
| 5. | chodnik SP |  |  |  |  |
| 6. | 85+12+40+36+13+14 | 200,00 |  |  |  |
| 7. | dojścia do furtek SP |  |  |  |  |
| 8. | 1,5+4+2+2,5+1,5+2+2,5+4+4+2+4+3+3+2+4+2+3+2+2+2+2+3+2+2,5 | 62,50 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 754,50 |

6. ŚCIEŻKA ROWEROWA Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 2 172,00 |
| 1. | od km 0+022 do km 0+185 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 2. | (185-22)*2 | 326,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+218 do km 0+448 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 4. | (448-218)*2,0 | 460,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+474 do km 0+525 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 6. | (525-474)*2 | 102,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+550 do km 1+092 |  |  |  |  |
| 8. | (1092-550)*2 | 1 084,00 |  |  |  |
| 9. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 10. | 25+25+25+25+25+25+25+25 | 200,00 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 172,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 172,00 |
| 1. | od km 0+022 do km 0+185 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 2. | (185-22)*2 | 326,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+218 do km 0+448 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 4. | (448-218)*2,0 | 460,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+474 do km 0+525 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 6. | (525-474)*2 | 102,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+550 do km 1+092 |  |  |  |  |
| 8. | (1092-550)*2 | 1 084,00 |  |  |  |
| 9. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 10. | 25+25+25+25+25+25+25+25 | 200,00 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 172,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mmineralno-bitumicznych AC11S, warstwa ścieralna, kolor czerwony ,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 2 172,00 |
| 1. | od km 0+022 do km 0+185 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 2. | (185-22)*2 | 326,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+218 do km 0+448 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 4. | (448-218)*2,0 | 460,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+474 do km 0+525 szer. 2,0m |  |  |  |  |
| 6. | (525-474)*2 | 102,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+550 do km 1+092 |  |  |  |  |
| 8. | (1092-550)*2 | 1 084,00 |  |  |  |
| 9. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 10. | 25+25+25+25+25+25+25+25 | 200,00 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 172,00 |

7. WYPEŁNIENIE SZCZELIN Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 214,00 |
| 1. | (1092-22)*0,1*2 | 214,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 214,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 214,00 |
| 1. | (1092-22)*0,1*2 | 214,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 214,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 214,00 |
| 1. | (1092-22)*0,1*2 | 214,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 214,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mmineralno-bitumicznych AC11S, warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 214,00 |
| 1. | (1092-22)*0,1*2 | 214,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 214,00 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-040-040 | Ścieki podchodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm Czynność robót: D-08.05.01 krotność= 1,00 | m | 72,00 |
| 1. | SL szt. 12 po 2 elementy, dł. 1,5m |  |  |  |  |
| 2. | 12*2*1,5 | 36,00 |  |  |  |
| 3. | SP szt. 9 po 2 elementy, dł. 2,0m |  |  |  |  |
| 4. | 9*2*2,0 | 36,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 72,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 | Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00 | m | 164,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 5+5+5+12+5+12+6,5+6,5+5 | 62,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 5+5+17+10+7+7+7+7+7+30 | 102,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 164,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 | Umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie humusem - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 328,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | (5+5+5+12+5+12+6,5+6,5+5)*2 | 124,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | (5+5+17+10+7+7+7+7+7+30)*2 | 204,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 328,00 |

9. ZJAZDY Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 554,10 |
| 1. | 373,1+181 | 554,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 554,10 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 | m2 | 554,10 |
| 1. | 373,1+181 | 554,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 554,10 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, według wykazu zjazdów Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 554,10 |
| 1. | 373,1+181 | 554,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 554,10 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 | m2 | 554,10 |
| 1. | 373,1+181 | 554,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 554,10 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60302-050-050 | Nawierzchnie z kostki o wysokości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 | m2 | 54,30 |
| 1. | zjazdy do przełożenia, materiał z rozbiórki |  |  |  |  |
| 2. | 54,3 | 54,30 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 54,30 |

10. REGULACJA Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 | Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 krotność= 1,00 | m3 | 6,70 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 27*0.1 | 2,70 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 40*0,1 | 4,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,70 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-030-060 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 krotność= 1,00 | m3 | 11,40 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 23*0,3 | 6,90 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 15*0,3 | 4,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 11,40 |

11. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. Czynność robót: D - 07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 69,00 |
| 1. | 47+22 | 69,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 69,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Czynność robót: D - 07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 123,00 |
| 1. | 22+25+34+27+15 | 123,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 123,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-050-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 80,82 |
| 1. | P-23 |  |  |  |  |
| 2. | 40*0,662 | 26,48 |  |  |  |
| 3. | P-10 |  |  |  |  |
| 4. | 5,5*4*2*0,5 | 22,00 |  |  |  |
| 5. | P-11 |  |  |  |  |
| 6. | 34,5*0,5 | 17,25 |  |  |  |
| 7. | P-17 |  |  |  |  |
| 8. | 1,71/15*(30+30) | 6,84 |  |  |  |
| 9. | P-14 |  |  |  |  |
| 10. | 22*0,375 | 8,25 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 80,82 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Elementy bezpieczeństwa słupki U-12c wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | 6 | 6,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Lustro drogowe U-18a wraz ze słupkiem i montażem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

12. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Ławki parkowe krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 1. | 11 | 11,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 11,00 |