Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zadania: „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie  Łomianki.”

Klasyfikacja robót:

71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.23.32.59-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.

45.23.61.19-7 – Naprawa boisk sportowych

45.11.12.91-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.21.22.21-1   - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
          45.23.24.52-5   - Roboty odwadniające
          45.34.00.00-2   - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.

45.11.27.20-8 – Roboty wykończeniowe.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy przebudowy zagospodarowania terenu sportowego wokół szkoły, w skład którego wejdzie:

- przebudowa istniejącej bieżni z wymianą nawierzchni na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 120x5 m),

- przebudowa istniejącego boiska do siatkówki / koszykówki z wymianą nawierzchni asfaltowej na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 15x30 m) oraz przebudowa dojść i chodników w rejonie boisk i bieżni,

- budowa skoczni w dal na końcu bieżni z wypełnieniem piaskowym (wymiary ok. 5x10 m),

- przeniesienie dwóch betonowych stołów do tenisa lub ewentualna rozbiórka i montaż nowych stołów,

- montaż dwóch altan do zajęć na powietrzu dla 8 osób każda w rejonie boiska i placu zabaw (ok 105 m2),

- instalacje odwadniające w rejonie boisk i bieżni (przekładki i odwodnienie liniowe),

- montaż 10 stojaków rowerowych na terenie szkoły,

- nasadzenie zieleni wokół szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej do wykorzystania pod zajęcia sportowe wokół boisk.

Realizacja zadania odbywać się będzie w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

- Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 3 dni od podpisania umowy.

2.   Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy prawo energetyczne, przepisami bhp. i p.poż oraz  branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.

3. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz w placówkach oświatowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

4.   Wykonawca wykona koncepcję zagospodarowania całego terenu przynależnego do placówki

oświatowej obejmującą swoim zakresem elementy z zakresu rzeczowego zadania jw. ,z

uwzględnieniem istniejących elementów infrastruktury podziemnej naziemnej  i nadziemnej

poprzez wskazanie ewentualnej ich przebudowy , zmiany ich lokalizacji, remontu lub całkowitej

ich likwidacji  w taki sposób aby wszystkie elementy wchodzące w skład docelowego

zagospodarowania stanowiły spójną i funkcjonalną całość.

5.  Wykonawca przedstawi koncepcję do zaopiniowania Zamawiającemu. Koncepcja po

zaopiniowaniu i ewentualnym wniesieniu poprawek przez Wykonawcę na wniosek

Zamawiającego i jej zatwierdzeniu, stanowić będzie podstawę do wykonania przez

Wykonawcę dokumentacji projektowej zawierającej jedynie zakres rzeczowy zadania.

6.  Dokumentacja projektowa wykonana musi być z zachowaniem wszelkich obowiązujących

przepisów i norm przynależnych charakterowi przedmiotu zamówienia i stanowić podstawę

do realizacji zakresu rzeczowego zadania.

7.  Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na realizację przystąpił do wykonywania

zadań wynikających z zakresu rzeczowego zadania.

- Realizacja zadania odbywała się z zachowaniem wszelkich norm i przepisów obowiązujących przy tego typu robotach.

9.  Efektem robót musi być wykonanie całości zakresu rzeczowego zadania w sposób

umożliwiający uzyskanie zgody na użytkowanie poszczególnych elementów wynikających z

zakresu lub całości zakresu.

10.  Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz

zastosowanych materiałów.

11. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- prace projektowe

- roboty drogowe

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminem zaoferowanym w formularzu oferty

Termin płatności wynagrodzenia: 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionych na podstawie końcowych  protokołów odbioru robót.

Warunki gwarancji:

## Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy, gwarancji na okres według formularza oferty tj. min. 36 miesięcy, lub 48 miesięcy, max 60 miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

## Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

## Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 30 dni od dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad, z podaniem uzasadnienia.