Serwer Synology RackStation RS820+/RS820RP+

- Specyfikacje sprzętu

| Procesor | Model CPU | Intel Atom C3538 |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba procesorów | 1 |
|  | Architektura procesora | 64-bit |
|  | Częstotliwość procesora | 4-core 2.1 GHz |
|  | Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) |  |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 2 GB DDR4 non-ECC |
|  | Całkowita liczba gniazd pamięci | 1 |
|  | Maksymalna pojemność pamięci | 18 GB (2GB + 16 GB) |
|  | Uwagi | Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności. |
| Przechowywanie | Kieszeń/kieszenie na dyski | 4 |
|  | Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 8 (RX418 x 1) |
|  | Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde) | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD |
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) |  |
|  | Uwagi | „Zgodny typ dysku” oznacza dyski, które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami firmy Synology. Ten termin nie wskazuje maksymalnej szybkości połączenia każdej kieszeni dysku. |
| Porty zewnętrzne | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |
|  | Port USB 3.2 1. generacji* | 2 |
|  | Port eSATA | 1 |
|  | Uwagi | Nazwa standardu USB 3.0 została zmieniona na USB 3.2 1. generacji przez USB Implementers Forum (USB-IF) w 2019 roku. |
| PCIe | Rozszerzenie karty PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
| System plików | Wewnętrzne dyski twarde | Btrfs EXT4 |
|  | Zewnętrzne dyski twarde | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
|  | Uwagi | Program exFAT Access można zainstalować bezpłatnie z Centrum Pakietów w DSM 7.0. W DSM 6.2 i wcześniejszych wersjach, exFAT Access należy zakupić w Centrum Pakietów. |
| Wygląd | Obudowa (RU) | 1U |
|  | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | RS820+ : 44 mm x 480 mm x 492.6 mmRS820RP+ : 44 mm x 480 mm x 518.6 mm |
|  | Masa | RS820+ : 6.4 kgRS820RP+ : 7.96 kg |
|  |  | (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) |
| Inne | Wentylator obudowy | RS820+ : 40 mm x 40 mm x 3 pcsRS820RP+ : 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
|  | Tryb prędkości wentylatora | Tryb pełnej prędkości Tryb chłodzenia Tryb cichy |
|  | Przywracanie zasilania |  |
|  | Natężenie dźwięku* | RS820+ : 27 dB(A)RS820RP+ : 39.9 dB(A) |
|  | Zaplanowane włączanie/wyłączanie |  |
|  | Funkcja Wake on LAN / WAN |  |
|  | Zasilacz / Adapter | 150 W |
|  | Zasilacz nadmiarowy | RS820+ : -RS820RP+ : |
|  | Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym | 100 V do 240 V AC |
|  | Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz, Jednofazowy |
|  | Zużycie energii* | RS820+ : 37.94 W (dostęp) 20.96 W (hibernacja dysków twardych) RS820RP+ : 38.88 W (dostęp) 22.17 W (hibernacja dysków twardych) |
|  | British thermal unit | RS820+ : 129.54 BTU/hr (dostęp) 71.57 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) RS820RP+ : 132.75 BTU/hr (dostęp) 75.70 BTU/hr (hibernacja dysków twardych) |
|  | Uwagi | Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX. Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate 2 TB ST2000VN000 w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu serwera Synology NAS. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; wilgotność: 58,2–61,8% |
| Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |
|  | Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) |
|  | Wilgotność względna | 5% do 95% RH |
| Certyfikaty | FCC CE BSMI EAC CCC KC VCCI RCM |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja sprzętowa z opcją przedłużenia do 5 lat - EW202 |
|  | Uwagi | Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej) |
| Środowisko | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zawartość opakowania | RS820+ : Jednostka główna X 1 Pakiet akcesoriów X 1 Kabel zasilania X 1 Przewodnik szybkiej instalacji X 1 RS820RP+ : Jednostka główna X 1 Pakiet akcesoriów X 1 Kabel zasilania X 2 Przewodnik szybkiej instalacji X 1 |