Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i miejsce realizacji zamówienia:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Łomianki.

Kod zamówienia CPV:

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233142-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania obejmujące:

Zad nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera

- o grubości do 5 cm

- o grubości ponad 5 cm

Krótki opis prac:

-    wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów

-    oczyszczenie uszkodzonych miejsc oraz uprzątnięcie rumoszu

-    skropienie dna oraz krawędzi wyboju emulsją asfaltową

-    rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach

(w zależności od głębokości wyboju )

-    zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki

-    uszczelnienie emulsją asfaltową połączenia starego i nowego asfaltu

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Roboty winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na zgłoszenie pisemne, drogą mailową lub telefonicznie, w którym Zamawiający określać będzie lokalizację, rodzaj, zakres, kolejność i termin wykonania.

- Wykonanie umowy będzie odbywało się przy wykorzystaniu brygady wyposażonej w urządzenie typu recykler,

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenu do stanu pierwotnego, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w ogólnych warunkach umowy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji robót w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż w terminie określonym w ofercie.

- Zastosowania materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności).

Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera o głębokości ubytku do 5 cm, z obcinaniem krawędzi mechanicznie.

  - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera o głębokości ubytku pow. 5 cm z obcinaniem krawędzi mechanicznie.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji prac od daty zawarcia umowy do dnia 1.12.2023 r. lub do wyczerpania środków z umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów po ich potwierdzeniu przez Zamawiającego.

Termin płatności wynagrodzenia:

Będzie następował 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur VAT złożonych na podstawie protokołów odbioru robót.

Zamawiający zobowiązany jest do:

Przystąpienia do odbioru robót w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem w ramach danego zlecenia.

Warunki gwarancji

24 miesiące od daty protokolarnego odbioru robót w ramach danego zlecenia.