# Opis przedmiotu zamówienia

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Jałowcowej                          na odcinku od ulicy Klonowej do ulicy Jarzębinowej w ramach zadania inwestycyjnego               nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”.

- Zakres robót:

- wykonanie korytowania na głębokość 15 cm, szerokość 4,5 m. Długość odcinka ok. 300 mb,

- wykonanie obustronnych poboczy chłonnych z kruszywa łamanego frakcji 12/31,5 mm  szerokości 0,5 m i głębokości 0,5 m owiniętych w geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. Długość odcinka drogi ok. 300 mb.

- regulacja wysokościowa armatury i włazów studni infrastruktury technicznej (ok. 30 szt).

- rozłożenie warstwy grubości 15 cm z destruktu asfaltowego za pomocą układarki                              na szerokości 4,5m, długość odcinka ok. 300 mb.

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia na czas prowadzenia prac.

- Wykonawca będzie realizował układanie nawierzchni z destruktu asfaltowego przy temperaturze otoczenia powyżej 27 st. C oraz zgodnie z zapisami w SST.

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać rozeznania infrastruktury występującej w pasie drogowym.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.

- Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające                              do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji na okres 12 miesięcy liczonego od protokólarnego odbioru robót.