OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ogólnodostępnego mini parku w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl )” – zad. 2023/12.

2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie budowlanym pn. Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. Park kieszonkowy z funkcją organizowania wystaw plenerowych „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” oraz w przedmiarze robót.

3. Przedmiar robót należy traktować jako dokument dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty.

4. Roboty obejmują w szczególności:

- Roboty przygotowawcze ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref  niebezpiecznych oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej,

- Wykonanie prac związanych z wytyczeniem lokalizacji urządzeń oraz nawierzchni,

- Organizacja,   utrzymanie  i likwidacja   zaplecza   oraz   placu   budowy   wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody,

- Przygotowanie    terenu – wykonanie   pomiarów,   zabezpieczenie   drzew i krzewów, karczowanie krzewów, obsługa geodezyjna,

- Prace  ziemne:  zdjęcie  warstwy  ziemi  urodzajnej,  korytowanie,  profilowanie

i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- Dostawa i montaż elementów małej architektury: ławek i koszy na śmieci,

- Dostawa i montaż stelaży wystawowych,

- Dostawa i montaż stelażu do tablicy informacyjnej ( tablice należy wykonać zgodnie ze wzorem w projekcie),

- Dostawa i montaż dwóch stelaży do tablic informacyjnych historycznych (tablice historyczne dostarczy Zamawiający, powierzchnia  jednej planszy 150x100),

- Wykonanie nasadzeń roślin,

- Prace  pielęgnacyjno-sanitarne  istniejących  drzew  i  krzewów,

- Uprzątnięcie terenu,

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

- Utrzymanie pielęgnacji posadzonej roślinności: wymiana uszkodzonych roślin, dosiew trawy, odchwaszczanie, nawożenie mineralne, podlewanie do końca 2024 r.

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

- Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z  wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Roboty muszą być prowadzone zgodnie z „warunkami technicznymi przygotowania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz  branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów poziomych i pionowych wynikających z niedokładności budowlanej, wymianę urządzeń na identyczne pod względem technicznym i wizualnym po konsultacji z projektantem. Warunkiem dopuszczenia tych zmian jest jednoczesne spełnienie wszystkich zapisów prawa budowlanego oraz innych szczególnych przepisów prawa dotyczących inwestycji. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności:

- ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021. poz. 1213 tj. z dnia 15.06.2021 r.

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

- Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, wniosków wraz załącznikami oraz uzgodnień, opinii i decyzji wraz z załącznikami.

- Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności.

- Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wbudowane materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty.

- Wykonawca utrzyma pielęgnacje posadzonej roślinności do końca 2024 r.

- Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na inne, spełniające wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania całości robót.

- Wszystkie nowo wbudowane urządzenia mają być kolorystycznie zgodne z projektem lub do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

- Uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy.

- Urządzenie terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energię 
elektryczną i doprowadzeniem wody (na własny koszt). Koszty zużycia energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca.

- Oznakowanie terenu budowy w widocznym miejscu tablicą informacyjną oraz ogłoszeniem zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

- Zapewnienie możliwości przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze) oraz dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy.

- Ochrona mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzeganie przepisów BHP, utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy.

- Przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

- Prowadzenie dziennika budowy, księgi obmiaru robót.

- Naprawienie wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

- Uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót 
i przekazanie go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót.

- Zawiadomienie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Zabezpieczenia miejsca znalezienia niewypałów, niewybuchów i amunicji przed dostępem osób nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich służb i przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypałów, niewybuchów i amunicji,

- Wykonywanie badań zagęszczenia gruntów w miejscach wykonania wykopów oraz dołączenie wyników badań do dokumentacji powykonawczej,

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

  - protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,

  - dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i projektanta,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy lub sąsiedniej nieruchomości w przypadku korzystania z nich,

  - protokoły badań i sprawozdań.

- Prace należy realizować zgodnie ze wskazanym zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej pn.: Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. Park kieszonkowy z funkcją organizowania wystaw plenerowych Zaświadczenie  AB.6743.275.2023.DS  z dnia 7.04.2023 r.

- Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy należy rozwiązywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Zamawiającego celem wyjaśnienia.

6. Obowiązki Zamawiającego:

- Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przystąpienia do odbioru robót w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2023 r.

8. Termin płatności wynagrodzenia:

1. Zamawiający dopuszcza jedną płatność za wykonanie umowy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą VAT.

3. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowany (podpisany) przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół odbioru nie zawierającego wad.

4. Fakturę należy doręczyć na adres: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, NIP 118-17-68-394.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

7. Wynagrodzenie objęte fakturą zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności.

9. Warunki gwarancji:

## Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy gwarancji na okres 5 lat.

## Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

## Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

## Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 30 dni od dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad, z podaniem uzasadnienia.

10. Wykaz usług  lub robót budowlanych na podstawie art. 95. pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

| Lp. | Zakres: | Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- | --- |
| 1 | usługi geodezyjne | nie wymaga się |
| 2–9 | roboty ziemne | wymaga się |
| 10-15 | prace ogrodnicze | wymaga się |
| 16-19 | dostawa urządzeń | nie wymaga się |

Uwaga! Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy należy rozwiązywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku wątpliwości należy zwórócić się do Zmawiającego celem wyjaśnienia.