# Opis przedmiotu zamówienia

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi dojazdowej do działki nr 197/44                          w gminie Łomianki” w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/19 pn. „Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44”.

- W ramach prac należy uwzględnić m.in.:

- wykonanie 3 wariantów koncepcji rozbudowy drogi (w tym co najmniej 1 wariant zapewniający dojazd do działki 197/44 przez działkę 197/24 w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy,

- odwodnienie pasa drogowego,

- opracowanie branżowe polegające na wskazaniu kolizji z układem drogowym,

- oświetlenie drogi,

- konstrukcję przeznaczoną dla pojazdów straży pożarnej.

- Zakres koncepcji obejmuje (3 egz. wraz z wersją elektroniczną):

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- przekroje normalne,

- mapę z wskazaniem podziałów działek wraz z ich powierzchnią,

- Przejezdność zjazdu, dróg i skrzyżowań w obrębie opracowania, wyznaczoną dla pojazdów typu „straż pożarna” (co najmniej 12 metrowe)

- kosztorys inwestorski - szacunkowy,

- Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w radach technicznych, posiedzeniach                            i spotkaniach na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego,  na wniosek Zamawiającego.

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:

- wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,

- obowiązującymi normami.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej                    na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części pod względem formalnym w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu  przekazania przez Wykonawcę.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 14 dni                      od daty złożenia.

- Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak należytej współpracy Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  błędów w wykonanej dokumentacji, wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie 
na dokumentacji niezbędne poprawki.