# Opis przedmiotu zamówienia

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi dojazdowej ulicy Poniatowskiego                          w gminie Łomianki na odcinku o długości ok. 300 mb w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/21 pn. „Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego”.

- W ramach prac należy uwzględnić m.in.:

- wykonanie 3 wariantów koncepcji rozbudowy drogi w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy,

- odwodnienie pasa drogowego,

- opracowanie branżowe polegające na wskazaniu kolizji z układem drogowym,

- jezdnię dowiązać do rzędnych niwelety nawierzchni ulic przyległych oraz zjazdów,

- przekroje podłużne chodników należy wyprofilować w sposób zapewniający płynne przejście pieszych przez skrzyżowania oraz zjazdy,

- oświetlenie drogi należy wykonać w technologii LED,

- w przypadku konieczności - wskazanie odstępstw od przepisów techniczno -budowlanych,

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wysokościowej wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych.

- Zakres koncepcji obejmuje (3 egz. wraz z wersją elektroniczną):

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- przekrój podłużny,

- przekroje normalne,

- plan z zaznaczonymi granicami działek,

- mapę z dokonanymi podziałami działek wraz z ich powierzchnią,

- projekt gospodarki zieleni wraz z wykazem drzew przewidzianych do wycinki,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- kosztorys inwestorski - szacunkowy,

- Zastosowane w koncepcji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu zastosowanych w dokumentacji produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp.,

- Koncepcja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej                      u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w radach technicznych, posiedzeniach                            i spotkaniach na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego,  na wniosek Zamawiającego.

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:

- wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,

- obowiązującymi normami.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej                    na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części pod względem formalnym w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu  przekazania przez Wykonawcę.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 14 dni                      od daty złożenia.

- Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak należytej współpracy Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  błędów w wykonanej dokumentacji, wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie 
na dokumentacji niezbędne poprawki.