# Opis przedmiotu zamówienia

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont ulicy Żywicznej w Łomiankach na odcinkach:

- od ulicy Długiej do ulicy Łyżwiarskiej o długości ok. 700 mb,

- od ulicy Narciarskiej do ulicy Kampinoskiej o długości ok. 100 mb.

- W ramach prac projektowych należy uwzględnić m.in.:

- wykonanie projektu remontu drogi w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz zjazdów (z ewentualnym pozostawieniem stanu istniejącego poszczególnych zjazdów),

- zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego,

- opracowanie branżowe polegające na przebudowie kolizji z układem drogowym,

- projektowaną jezdnię dowiązać do rzędnych niwelety nawierzchni przyległych jezdni, zjazdów, opasek wzdłuż posesji,

- w terminie 1 miesiąca od daty podpisania zamówienia należy przedstawić projekt koncepcyjny do akceptacji przez Zamawiającego,

- na każde życzenie Zamawiającego dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wysokościowej wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych, opasek wraz z określeniem spadków podłużnych, dojść                     do furtek oraz istniejących urządzeń kolidujących z remontowaną drogą.

- Zakres dokumentacji obejmuje:

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- mapę do celów projektowych z zaznaczonymi granicami działek,

- projekt architektoniczno - budowlany - 4 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- projekt techniczny - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- przedmiar robót – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- kosztorys inwestorski – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- informację BIOZ – 3 egz,

- uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, właścicielami sieci,

- uzyskanie zgłoszenia od Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

UWAGA ! Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień.

- Zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych                   w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu zastosowanych                   w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp.,

- Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty otrzymania do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 1 wizji lokalnej w trakcie opracowywania dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się brać udział, na każdym etapie umowy, w spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem lub konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego.

- Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie,                że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:

- wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,

- obowiązującymi normami.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej                    na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części  pod względem formalnym w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu  przekazania przez Wykonawcę.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 14 dni od daty złożenia.

- Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak należytej współpracy Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanej dokumentacji, wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie 
na dokumentacji niezbędne poprawki.