# Opis przedmiotu zamówienia

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej „rozbudowy drogi dojazdowej do działki nr 197/44 w gminie Łomianki” w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/19 pn. „Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44”.

- W ramach prac projektowych należy uwzględnić m.in.:

- projekt rozbudowy drogi dla układu komunikacji pieszo-jezdnej (wg Wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi dojazdowej do działki nr 197/44 w gminie Łomianki (wariant nr 1 stanowiącej załącznik do OPZ),

- zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego,

- opracowanie branżowe polegające na przebudowie kolizji z układem drogowym,

- projektowaną jezdnię dowiązać do rzędnych niwelety nawierzchni przyległych jezdni, zjazdów,

- uzyskanie niezbędnego uzgodnienia (jeśli będzie taka potrzeba również                                z właścicielami działek), w tym uzgodnień branżowych na trasie projektowanej drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w przypadku konieczności - uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,

- w przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków  roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić               z ROŚ Urzędu Miejskiego w Łomiankach,

- na życzenie Zamawiającego dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie        2 lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia,

- konstrukcję przeznaczoną dla pojazdów straży pożarnej,

- przejezdność zjazdu, dróg i skrzyżowań w obrębie opracowania, wyznaczoną dla pojazdów typu „straż pożarna” (co najmniej 12 metrowe),

- oświetlenie projektowanej drogi należy wykonać w technologii LED,

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wysokościowej wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z określeniem spadków podłużnych, dojść                     do furtek oraz istniejących urządzeń kolidujących z rozbudowywaną drogą.

- projekt rozbiórki kolidujących z inwestycją obiektów.

- Zakres dokumentacji obejmuje:

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- mapę do celów projektowych z zaznaczonymi granicami działek,

- mapę z dokonanymi podziałami działek wraz z ich powierzchnią oraz z zestawieniem właścicieli gruntów objętych projektem (jeśli będzie taka potrzeba) – 5 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- badania geologiczne,

- projekt architektoniczno budowlany – 4 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- projekt techniczny  – 4 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- projekt gospodarki zieleni uzgodniony przez ROŚ Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz z wykazem drzew przewidzianych do wycinki oraz ewentualnego planu nasadzeń zastępczych w uzgodnieniu z Zamawiającym – 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- przygotowanie materiałów i uzyskanie uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o zgodę               na realizację inwestycji,

- projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami – 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- przedmiar robót – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- kosztorys inwestorski – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- informację BIOZ – 3 egz,

- uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami, właścicielami sieci,

- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody deszczowej – 2 egz. wraz z wersją elektroniczną,

- uzyskanie pozwolenia na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

UWAGA ! Ilość egzemplarzy wyszczególnionych powyżej jest ilością które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień.

- Zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych                   w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu zastosowanych                   w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp.,

- Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty otrzymania do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie,                że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:

- wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,

- obowiązującymi normami.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej                    na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części  pod względem formalnym w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu  przekazania przez Wykonawcę.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 7 dni od daty złożenia.

- Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak należytej współpracy Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  błędów w wykonanej dokumentacji, wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie 
na dokumentacji niezbędne poprawki.

Załącznik:

1 - koncepcja rozbudowy drogi dojazdowej