# Opis przedmiotu zamówienia

Kod: 71221000-3

[przedmiot zamówienia]

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielowariantowej koncepcji rozbudowy dróg w ramach zadania inwestycyjnego                        nr. 2024/16 pn. Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał                                                        (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska).

- Opracowanie koncepcji należy zrealizować dla dróg:

- ul. Stanisława Mikołajczyka o długości ok. 1000 m

- ul. Witosa o długości ok. 900 m

- ul. Krasnoludków o długości ok. 975 m

- ul. Złotej Rybki o długości ok. 970 m

- ul. Dobrej Wróżki o długości ok. 970 m

- ul. Brzechwy o długości ok. 580 m

- ul. Kownackiej o długości ok. 590 m

- ul. Czerwonego Kapturka o długości ok. 960 m

- ul. Koszałka Opałka o długości ok. 960 m

- ul. Kota w Butach o długości ok. 960 m

- ul. Kaczki Dziwaczki o długości ok. 960 m

- ul. Bolka i Lolka o długości ok. 960 m

- ul. Waligóry o długości ok. 660 m

- ul. Kopciuszka o długości ok. 970 m

- ul. Baśniowa o długości ok. 970 m

- ul. Henryka Sienkiewicza ok. 970 m

- W ramach prac należy uwzględnić wykonanie 2 wariantów koncepcji rozbudowy                      dla każdej drogi wskazanej w pkt 2 w zakresie:

- nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy,

- odwodnienia pasa drogowego,

- oświetlenia drogi w technologii LED,

- opracowania branżowego polegającego na wskazaniu kolizji z układem drogowym,

- dowiązania jezdni do rzędnych niwelety nawierzchni ulic przyległych oraz zjazdów,

- w przypadku konieczności - wskazanie odstępstw od przepisów techniczno -budowlanych,

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wysokościowej wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych.

- Zakres koncepcji obejmuje (2 egz. wraz z wersją elektroniczną):

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- przekrój podłużny,

- przekroje normalne,

- plan z zaznaczonymi granicami działek,

- mapę z dokonanymi podziałami działek wraz z ich powierzchnią,

- plan gospodarki zieleni wraz z wykazem drzew przewidzianych do wycinki,

- plan docelowej organizacji ruchu,

- kosztorys inwestorski - szacunkowy,

- Zastosowane w koncepcji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu zastosowanych w dokumentacji produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp.,

- Koncepcja musi zostać opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia                                  w zakresie projektowania dróg oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej  u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w radach technicznych, posiedzeniach                            i spotkaniach na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego,  na wniosek Zamawiającego.

[zobowiązania Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:

- wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym,

- obowiązującymi normami.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zakończenia prac w formie pisemnej                    na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu zamówienia lub jego części pod względem formalnym w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu  przekazania przez Wykonawcę.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 14 dni                      od daty złożenia.

- Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania składanych mu niekompletnych części dokumentacji. Odmowa weryfikacji części dokumentacji nie będzie oceniana jako brak należytej współpracy Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  błędów w wykonanej dokumentacji, wykrytych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca nieodpłatnie naniesie 
na dokumentacji niezbędne poprawki.

[postanowienia końcowe]

Wykaz usług na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę                         na podstawie umowy o pracę:

| Lp | Czynności: | Usługi wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- | --- |
| 1 | usługi projektowe | nie wymaga się |
| 2 | usługi geodezyjne | nie wymaga się |